WULKAN 2000

Wulkanizator WULKAN 2000 jest przeznaczony do wykonywania metodą wulkanizacji „na gorąco” napraw wszelkich typów opon i dętek. Urządzenie wyposażono w sterownik mikroprocesorowy, który pozwala precyzyjnie ustawić temperaturę i czas wulkanizacji. Posiada dwie głowice grzejne - górną dosuwaną siłownikiem pneumatycznym. W skład standardowego wyposażenia wchodzi komplet nakładek o różnych profilach. W wyposażeniu dodatkowym:

- stojak do WULKANA

- kształtka do wklejania wentyli

- kształtka 22,5”

Dane techniczne:

Zakres regulacji temperatury grzania	od 130 do 165oC

Zakres regulacji czasu grzania	od 2 do 99 min

Moc grzałek	2 x 300W

Zasilanie elektryczne	220V/50Hz

Zasilanie pneumatyczne	od 0,6 do 100 MPa

MK 3 / MK 4

Wulkanizator do napraw wszelkiego rodzaju opon 
(w szczególności boków), dętek samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i ciągników

• wkłady naprawcze typu UP do pracy "na gorąco"
• pneumatyczny docisk (zastrzeżenie patentowe) zapewniający   uzyskanie równomiernie uformowanej spoiny odpowiadającej 
krzywiźnie opony Wulkanizatory MK3 i MK4 różnią się od siebie długością ramienia:
MK3 - 47 cm
MK4 - 57 cm

Dane techniczne:

Średnica głowicy grzejnej		132 mm

Max prześwit między głowicą grzejną a dociskową Mk3/MK4		230/335 mm

Max głębokość MK3/MK4		295/400mm

Max docisk wkładu naprawczego (przy ciśnieniu 1MPa)		9kN

Moc elementu grzejnego 		300 W

Zakres regulacji temperatury grzania		135-155o